Zał. 1.2

Gmina Raków

ul. Ogrodowa 1,

26-035 Raków

woj. świętokrzyskie

tel. 41 3535018, fax:413535018 www.rakow.pl , NIP: 657-25-24-517

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SIWZ)

na dostawy

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

„Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwaniu ich skutków”

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Wymagania minimalne Zamawiającego dla samochodu:

1. Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),

2. Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).

3. Dostawca w chwili odbioru przez zamawiającego przedmiotu zamówienia, przekaże zamawiającemu dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji  (karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego, zaświadczenie z badania technicznego pozwalające na rejestracje pojazdu jako specjalny, książka gwarancji i faktura zakupu).

4. Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji min. 2016 rok.

5. Maksymalna masa całkowita i maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji (pojazd     z załogą, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 3500 kg.

6. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny min. 2 szt, głośnik min. 100 W, dodatkowe 2 lampy pulsacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu, dwie lampki pulsacyjne niebieskie typu Led na lusterkach bocznych, dwie lampy typu Led niebieskie z tyłu zabudowy, generator sygnałów dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów, głośnik na dachu kabiny w belce, oświetlenie dalekosiężne zamontowane w pasie przednim samochodu zabezpieczone kratownicą.

7. Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7 cali.

8. Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, EURO 6.  Silnik o mocy minimum 140kM maximum 200 KM.

9. Napęd 4x4, dopuszcza się stały napęd na koła tylne z dołączanym napędem osi przedniej, dołączanie napędu musi być możliwe podczas jazdy

- skrzynię redukcyjną do jazdy w terenie

- blokadę mechanizmu różnicowego min osi tylnej

- system wspomagający ruszanie na wzniesieniu

10. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, w układzie miejsc 1+1+3 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

11. Kabina wyposażona w:

- klimatyzacje automatyczną

- elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterka boczne

- elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych

- dywaniki gumowe

- min. dwa gniazdka 12 V,

- radio samochodowe  CD, MP3 z gniazdem USB, sterowane z kierownicy

- Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków.

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.

12. Kabina wyposażona dodatkowo:

Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy

• sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek

• sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

• sygnalizacja załączonego gniazda ładowania latarek i radiotelefonów

• główny wyłącznik oświetlenia skrytek

• główny wyłącznik zasilania urządzeń elektrycznych zabudowy,

• włącznik oświetlenia zewnętrznego pojazdu.

• gniazdko 220 V.

13. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.

14. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego -  jako sygnalizację świetlną dopuszcza się  światło cofania.

15. Kolorystyka:

Kolor samochodu czerwony lakierowany fabrycznie, zderzak przedni i nadkola lakierowane w kolorze białym, żaluzje  w kolorze aluminium, naniesione oznakowanie taktyczne.

16. Pojazd musi być wyposażony w system ABS , układ stabilizacji ESP i kontroli trakcji przystosowany do napędu 4x4, system stabilizacji toru jazdy przyczepy.

17. Ogumienie uniwersalne pojedyncze, szerokie, terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków pogodowych, tzn. 80% terenu 20% szosa, felgi aluminiowe.

18. Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie.

19. Rodzaj paliwa – olej napędowy.

20. Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, kurtyny powietrzne boczne.

21. Wspomaganie kierownicy.

22.  Skrzynia biegów manualna.

23. Centralny zamek.

24. Osłonę silnika, skrzyni biegów i reduktora aluminiowa min.  4 mm, zabezpieczającą podczas jazdy w terenie.

25. Przednie światła przeciwmgłowe.

26. Fabryczne światła do jazdy dziennej typu LED.

27. Układ ładowania akumulatora z ładowarką automatyczną, oraz gniazdo do podłączenia ładowania 220 V, sygnalizacja podłączenia ładowania w kabinie kierowcy, lub gniazdo automatyczne samo rozłączalne.

Wymagania minimalne Zamawiającego dla zabudowy samochodu:

1.  Konstrukcja zabudowy

a) zabudowa kontenerowa w formie konstrukcji samonośnej z aluminium o długości min 1,80m, szerokości min 1,60m,

b) zabudowa w pełni wykonana z materiałów niekorodujących,

c) skrytka tylna zamykana żaluzją,

d) skrytki boczne zamykane żaluzjami,

e) żaluzje – lekkie profile aluminiowe, wyposażone w zamki z możliwością zamykania kluczykiem, sprężynowe mechanizmy zwijające,

f) dach – użytkowy z drabinką wejściową z aluminium, zabezpieczony relingiem do możliwości zamontowania pontonu polietylenowego lub sań lodowych oraz zabudowany dwoma skrzyniami, demontowalnymi o długości min 150 cm, szerokości min 60 cm, wysokości min 40 cm, na drobny sprzęt,

g) na dachu kabiny kierowcy zamontowany bagażnik dachowy o wysokości zgodnej z dachem roboczym zabudowy, krawędzie zabezpieczone relingiem,

h) z tyłu pojazdu zamontowany hak holowniczy do holowania przyczepy o masie do 2,5 tony, wraz z gniazdem elektrycznym,

i) podwozie zabudowy zabezpieczone antykorozyjnie,

j) wykończenia wewnętrzne zabudowy z blachy aluminiowej anodowanej lub lakierowane                  w kolorze szarym,

k) półki sprzętowe o regulowanej wysokości,

l) półki aluminiowe z uchwytami i mocowaniami dla sprzętu strażackiego zabudowa oznakowana elementami odblaskowymi wzdłuż krawędzi zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

n) wysuwany podest z możliwością zamontowania silnika do łodzi,

o) zamontowany główny wyłącznik,

p) oświetlenie skrytek typu LED.

r) podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem, z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem

s) Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu w zabudowie.

t) Wykonawca z Zamawiającym uzgodni rozmieszczenie półek i podestów w zabudowie.

u) oświetlenie pola pracy lampami typu LED – min 4 szt.

Wymagania minimalne Zamawiającego dla dodatkowych urządzeń zamontowanych na stałe w pojeździe

a) Maszt wysuwany ręcznie, wysokość 3 metry od ziemi, najaśnice LED ( min. 4x27W 2420 lumenów), sterowanie ręczne, zasilanie od instalacji elektrycznej pojazdu.

b)Wciągarka o napędzie elektrycznym

- zamontowana w zderzaku przednim

- siła uciągu min 4,5 tony

- lina syntetyczna, lub stalowa o długości min 25 m

- prowadnica liny

- pilot z przewodem

- osłona rurowa z masywnych rur aluminiowych (kangur)

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy